## Slide 1
Современные принципы проектирования и строительства сетей проводного радиовещания на территории Российской Федерации
Докладчик:
Борисов Дмитрий Николаевич
Директор Департамента государственных программ ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»

## Slide 2
21 июня 2013 г. произошла реорганизация ФГУП МГРС путем присоединения к нему ФГУП РС СП. ФГУП МГРС было переименовано в ФГУП РСВО.
3 июля 2014 года зарегистрирован филиал «Севастопольские сети вещания и оповещения» Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО – Севастополь)
Общие сведения о ФГУП РСВО

## Slide 3
Распределение населения Российской Федерации (тыс. чел.)*
Возраст (лет) | Все население | Городское население | Сельское население
в том числе в возрасте, лет: | 143667 | 106549 | 37118
до 1 года | 1883 | 1345 | 538
1-4 | 7016 | 4981 | 2035
5-9 | 7662 | 5413 | 2249
10-14 | 6823 | 4770 | 2053
15-19 | 6956 | 5005 | 1951
20-24 | 9971 | 7760 | 2211
25-29 | 12522 | 9637 | 2885
30-34 | 11660 | 9056 | 2604
35-39 | 10614 | 8146 | 2468
40-44 | 9750 | 7371 | 2379
45-49 | 9187 | 6693 | 2494
50-54 | 11184 | 8092 | 3092
55-59 | 10634 | 7755 | 2879
60-64 | 8949 | 6672 | 2277
65-69 | 5269 | 4055 | 1214
70 и более | 13587 | 9798 | 3789
Доля населения, % | 100 | 74 | 26
* - по данным Федеральной службы государственной статистики на 16 сентября 2014 г.
Актуальной задачей является реализация государственной информационной политики, а также обеспечение своевременного информирования и оповещения населения о ЧС населения в городах Российской Федерации

## Slide 4
Сети проводного радиовещания исторически являются сетями связи двойного назначения:
– обеспечение доведения до населения программ государственных радиостанций
– гарантированное доведение сигналов оповещения о ЧС внутри зданий и сооружений
Преимущества и недостатки различных средств доведения информации до населения

## Slide 5
Требования по обязательной радиофикации
Декларируется обязательность исполнения технических регламентов (ст. 2)
Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 “Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
СП 54.13330.2011 «СНИП31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
Система связи здания отнесена является одной из систем инженерно-технического обеспечения здания (Глава 1, ст. 2 п. 2)
Устанавливается перечень обязательных к исполнению национальных стандартов и сводов правил в области капитального строительства, в том числе СП 54.13330.2011 «СНИП31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» и СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
В жилых зданиях следует предусматривать радиофикацию (Глава 4, ст. 4.6.)
На крышах жилых зданий следует предусматривать установку антенн коллективного приема передач и стоек проводных сетей радиовещания (Глава 4, ст. 4.7.)
В помещениях охраны всех типов общественных зданий следует предусматривать наличие радиотрансляционной абонентской точки (Глава 6, ст. 6.48)
В градостроительном законодательстве Российской Федерации установлена обязательная радиофикация многоквартирных домов и общественных зданий

## Slide 6
Регулирование вопросов проектирования, строительства и эксплуатации сетей проводного радиовещания
Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания, утверждённых Приказом Минсвязи СССР от 23.03.1997 №44
Правилах применения оборудования проводного вещания, утверждённых Приказом Мининформсвязи РФ от 07.12.2006 №160
Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей, утверждённых Приказом Минсвязи СССР от 29.12.1972
Проектируется, строится и эксплуатируется силами оператора проводного радиовещания
Проектируется, строится и застройщиком по ТУ, выданным оператором проводного радиовещания
Собственник здания или управляющая компания обеспечивает работоспособность инфраструктуры
СП 54.13330.2011 «СНИП31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»
Правила оказания услуг проводного вещания (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2005 г. N 353:
Проектируется, строится и застройщиком по ТУ, выданным оператором проводного радиовещания
Собственник помещения обеспечивает работоспособность абонентской радиоточки
3-й уровень
Сеть оператора проводного радиовещания
2-й уровень
Общедомовая (объектовая) сеть проводного радиовещания и оповещения
1-й уровень
Абонентские радиоточки, инфраструктура внутри квартиры/офиса
Сети проводного радиовещания на территории Российской Федерации проектируются, строятся и эксплуатируются в соответствии с установленными нормами и правилами

## Slide 7
Правила и нормы проектирования сетей проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях
Системы проводного радиовещания обязательны во всех группах зданий и сооружений (п. 4.4. Свода правил):
жилые, в т. ч. временного проживания
учебно-воспитательные, административные, общественные и корпоративные
культурно-просветительные, зрелищные, спортивные
здравоохранения и социальной защиты населения
социальной защиты населения
надземные и подземные автостоянки
производственные и потенциально опасные
Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (Приказ Минрегиона России от 5 апреля 2012 года №160, зарегистрирован в Росстандарте)
Свод правил СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (Приказ Минрегиона России от 5 апреля 2012 года №159, зарегистрирован в Росстандарте)
Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени (п. 4.1. Свода правил)
Требования к энергонезависимости сетей проводного радиовещания и оповещения, организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях, защите оборудования и передаваемой по нему информации от несанкционированного доступа безусловны и обязательны при проектировании жилых и общественных зданий и сооружений в связи со спецификой выполняемых задач (п. 4.6. Свода правил)
Инфраструктура проводного радиовещания и оповещения внутри зданий и сооружений должна строиться в соответствии с установленными или рекомендованными на федеральном уровне нормами и правилами

## Slide 8
Основные виды норм и требований, установленные в СП 133.13330.2012
Требования к энергонезависимости сетей проводного вещания и оповещения в зданиях и сооружениях
Требования по 100% резервированию низкочастотных усилителей
Требования к содержанию рабочего проекта
Нормы и требования к вводам кабеля радиотрансляции в здания и сооружения
Нормы и требования к установке стоечных опор
Требования к помещениям для размещения ЗТП, УС и ТА
Нормы и требования к домовой сети проводного радиовещания
Нормы и требования к установке этажных динамиков оповещения
Нормы по количеству радиоточек в зданиях и сооружениях различного типа
Основные требования к проектированию и построению ЛСО и ОСО
Основные требования к системам оповещения городских и сельских поселений со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой
Правила устанавливают основные требования и нормы к построению внутридомовых и внутриобъектовых сетей проводного радиовещания и оповещения

## Slide 9
Возможные архитектуры сетей проводного вещания и их применение
Централизованная система с однозвенной сетью – небольшие населённые пункты, отдельные здания
Централизованная система с двухзвенной сетью – небольшие города (50-100 тыс. чел.)
Децентрализованная система с двухзвенной (или трехзвенной) сетью – города с населением до 150-200 тыс. чел.
Децентрализованная система с трёхзвенной сетью – города с населением свыше 200 тыс. чел.
ЦУС
IP-магистраль
Орган управления РСЧС
МФЛ
ЦУС/ЦСПВ
ОУС
ТА
IP-ПВ
ЗТП
ТА
УС
РФЛ
РФЛ
Домовая сеть
1
1
1
2
2
3
ЦУС – Центр управления сетью
ЦСПВ – Центральная станция проводного вещания
ОУС – опорная усилительная станция
ЗТП – звуковая трансформаторная подстанция
УС – усилительная станция
ТА – трансформатор абонентский
Построение сетей проводного вещания зависит от величины и конфигурации обслуживаемой территории, числа и распределения по территории абонентских устройств, экономических и эксплуатационных показателей

## Slide 10
управление всей совокупностью современных специальных систем и средств оповещения;
возможность циркулярного, циркулярно-избирательного и выборочного речевого оповещения районов и микрорайонов города с помощью электросирен, динамиков оповещения и уличных громкоговорителей;
сопряжение объектовых систем оповещения с автоматизированной системой централизованного оповещения административных территориальных образований;
обратная связь - тревожная кнопка
Линии уличной
звукофикации
Электросиренные
установки
Центр
управления
сетью (ЦУС)
Служба оповещения ГО и ЧС
«Служба 112»
Центр управления кризисными ситуациями (ЦУКС)
Локальные и объектовые
системы
оповещения
Мобильные
комплексы
оповещения
Внутридомовые
системы
оповещения
Этажные
динамики
Радиоточки
Модернизированная сеть вещания
и оповещения
Модернизированная сеть проводного вещания ФГУП РСВО
Модернизированная сеть проводного вещания является наиболее подходящей технической платформой для развертывания специальной сети оповещения в городах

## Slide 11
Преимущества:
УРТУ – универсальная техническая платформа для организации оказания услуг проводного радиовещания, а также информирования и оповещения населения о ЧС в малонаселенных, удаленных населенных пунктах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой
может обслуживать комплекс зданий, район города, отдельные населенные пункты
подключается к существующим внешним каналам связи: эфирному радио, линиям таксофона, спутниковым каналам и любым каналам, поддерживающим протокол IP
Радиофикация удаленных населенных пунктов
За разработку и внедрение унифицированного радиотрансляционного узла
на Международном салоне «Комплексная безопасность-2009» ФГУП МГРС:
удостоено медали конкурса «Национальная безопасность-2009»
отмечено дипломом II степени в номинации «Лучшие комплексные решения в области средств связи»
Для малых населенных пунктов ФГУП РСВО предлагает техническое решение на основе Комплекса технических средств оповещения «Универсальный радиотрансляционный узел» (КТСО РТС УРТУ, шифр «СУРОН»)
Notes: 11

## Slide 12
Системы этажного оповещения на основе сети проводного радиовещания
Оптимальная мощность этажного громкоговорителя для подключения к сети проводного вещания определяется в процессе индивидуального проектирования (ориентировочно не более 2-хВт)
Для создания систем этажного оповещения на ресурсах сетей проводного радиовещания в подъездах жилых многоквартирных домов и общественных зданий на каждом этаже устанавливается этажный громкоговоритель (ЭГ) и подключается к Блоку распределения и управления (БРУ)

## Slide 13
Благодарю за внимание!
105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 4 Тел.: +7 (499) 639-00-00 Факс: +7 (499) 639-00-80 E-mail: info@rsvo.ru
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»
Филиал ФГУП РCВО в Санкт-Петербурге
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная,18
Tел.: (812) 318-05-25, 318-05-20
Факс: (812) 240-44-55
E-mail: info@spb.rsvo.ru
Филиал ФГУП РCВО в Севастополе
Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 15
Tел.: +7 (8692) 53-06-70 , 8(800)250-59-95
Факс: +7 (8692) 53-06-71
E-mail: info@spb.rsvo.ru